  1 `timescale 1ns/1ns
  2 //------------------------------------------------------------------------------
  3 module apb_slave2(pclk,
  4 presetn,
  5 psel,
  6 penable,
  7 pwrite,
  8 pwdata,
  9 paddr,
 10 prdata,
 11 pready);
 12 //------------------------------------------------------------------------------
 13 input pclk;
 14 input presetn;
 15 input psel;
 16 input penable;
 17 input pwrite;
 18 input [15:0] paddr;
 19 input [31:0] pwdata;
 20 output [31:0] prdata;
 21 output reg pready;
 22 //------------------------------------------------------------------------------
 23 //assign sram.rd_en = ~pwrite;
 24 //assign sram.wr_en = pwrite;
 25 //------------------------------------------------------------------------------
 26 parameter DELAY = 5'b0 ;
 27 //------------------------------------------------------------------------------
 28 //reg [31:0] reg_addr ;
 29 //wire [31:0] prdata_out;
 30 reg [4:0] count;
 31 reg [31:0] rd_data;
 32 //------------------------------------------------------------------------------
 33 sram U_sram(.pclk(pclk),
 34 .wr_en(pwrite),
 35 .rd_en(pready),
 36 .wr_data(pwdata),
 37 .rd_data(prdata),
 38 .addr(paddr));
 39 //------------------------------------------------------------------------------
 40 //assign prdata = rd_data;
 41 //------------------------------------------------------------------------------
 42 //slave operation logic
 43 always@(posedge pclk or negedge presetn)
 44 begin
 45 if(~presetn) begin// reset
 46 pready <= 1;
 47 count <= 0;end
 48 else begin
 49 //------------------------------------------------------------------------------
 50 //read mode operations
 51 //------------------------------------------------------------------------------
 52 if(psel && !penable && !pwrite)//read mode and in setup state
 53 begin
54 if(count <= DELAY)begin
 55 pready <= 0;
 56 count <= count + 1;end
 57 else begin
 58 pready <= 1;
 59 count <= 0;end
 60 //reg_addr <= paddr;
 61 // assign prdata = mem[paddr];
 62 //$display("%d rr",mem[paddr]);
 63 end
 64 else if(psel && penable && !pwrite)//read mode and in enable state
 65 begin
 66 pready <= 1;
 67 // reg_addr <= paddr;
 68 end
 69 //------------------------------------------------------------------------------
 70 //write mode operations
 71 //------------------------------------------------------------------------------
 72 else if(psel && !penable && pwrite)// write mode and in setup state
 73 begin
 74 pready <= 1;
 75 end
 76 else if(psel && penable && pwrite)//write mode and in enable state
 77 begin
 78 if(count <= DELAY)begin
 79 pready <= 0;
 80 count <= count + 1;end
 81 else begin
 82 pready <=1;
 83 count <= 0;end //$display("%d write mode data,%d pw,%d add",mem[paddr],pwdata,paddr);
 84 end
 85 else//default case
 86 pready <= 1;
 87 end
 88 end
 89
 90
 91 // Instantiate SRAM - with delay
 92 endmodule