module sram (
// input
pclk,
wr_en,
rd_en,
wr_data,
addr,
// output
rd_data
);

parameter DATA_WIDTH = 32;
parameter ADDR_WIDTH = 16;
parameter MEM_DEPTH = 1 << ADDR_WIDTH;
parameter ZERO = {DATA_WIDTH{1'b0}};

input pclk;
input wr_en;
input rd_en;
input [DATA_WIDTH-1:0] wr_data;
input [ADDR_WIDTH-1:0] addr;

output [DATA_WIDTH-1:0] rd_data;

wire [DATA_WIDTH-1:0] rd_data;

reg [DATA_WIDTH-1:0] memc [MEM_DEPTH-1:0];

always @ (posedge pclk) begin
   if (wr_en) begin
      memc[addr] <= wr_data;
   end
end

assign rd_data = (rd_en) ? memc[addr] : ZERO;

endmodule
~